## Slide 1
MatrixCube
Arduino Library für den 3×3×3 LED-Würfel
Schulprojekt · Arduino Nano · C++ Templates

## Slide 2
Inhalt
01
Wie der Würfel funktioniert
Multiplexing & LED-Puffer
02
Aufbau der Library
Templates, Basisklasse, ISR
03
Initialisierung
begin()
04
Einzelne LEDs steuern
setLed, getLed, toggleLed
05
Gruppen füllen
fillAll, clear, fillLayer, fillBox, fillShell
06
Formen zeichnen
drawEdges, drawPlane, drawPillar
07
Verschieben & Spiegeln
shift, mirror, copyLayer
08
Verschiedene Würfelgrößen
Template-Parameter N

## Slide 3
01
Wie der Würfel funktioniert
Multiplexing & der LED-Puffer

## Slide 4
Das Multiplexing-Prinzip
▶
27 LEDs, aber nur 12 Pins — das geht mit Multiplexing
▶
9 vertikale Pins (vPins) schalten die Spalten in einer Ebene
▶
3 horizontale Pins (hPins) schalten eine Ebene komplett ein/aus
▶
Es leuchtet immer nur EINE Ebene gleichzeitig — aber so schnell, dass das Auge alle drei als gleichzeitig wahrnimmt
▶
Der Timer-Interrupt wechselt ~600× pro Sekunde die aktive Ebene
▶
Das Auge braucht >50 ms um ein Flackern zu sehen — 1.6 ms ist unsichtbar
// Ebene 0 aktiv:
hPin[0] = HIGH ← Ebene 0 an
hPin[1] = LOW
hPin[2] = LOW
vPin[0..8] = Werte aus _led[0]
// 1.6 ms spaeter: Ebene 1 aktiv:
hPin[0] = LOW
hPin[1] = HIGH ← Ebene 1 an
vPin[0..8] = Werte aus _led[1]
// ... und so weiter im Kreis

## Slide 5
Der LED-Puffer _led[N][N][N]
▶
_led ist ein 3D-Array im RAM des Arduino
▶
Index: _led[Ebene][Y][Z] — jeder Wert ist 0 (aus) oder 1 (an)
▶
Alle Steuerfunktionen schreiben NUR in dieses Array
▶
Der Timer-ISR liest das Array und gibt es auf die Pins aus
▶
Ebene 0 = unten, Ebene N-1 = oben
▶
Wichtig: cli()/sei() schützen das Array vor gleichzeitigem Zugriff durch Hauptprogramm und ISR
// _led[Ebene][Y][Z]
_led[0][0][0] // unten, vorne links
_led[1][1][1] // Mitte
_led[2][2][2] // oben, hinten rechts
// RAM-Verbrauch:
// N=3 -> 27 Byte
// N=4 -> 64 Byte
// N=5 -> 125 Byte
// Nano hat 2048 Byte RAM

## Slide 6
02
Aufbau der Library
Templates, Basisklasse, ISR

## Slide 7
Dateistruktur der Library
📄
MatrixCube.h — Alle Funktionen deklariert + Template-Implementierung
📄
MatrixCube.cpp — Nur der Timer-Interrupt und der globale Zeiger
📁
examples/BasicDemo/ — Einfaches Demo-Programm
📁
examples/Animations/ — Verschiedene Animationen
📄
library.properties — Metadaten für die Arduino IDE
📄
keywords.txt — Farb-Highlighting in der IDE
// Benutzung:
#include <MatrixCube.h>
uint8_t vPins[9] = {4,5,6,7,8,9,10,11,12};
uint8_t hPins[3] = {13, 3, 2};
// <3> = Wuerfelgroesse (Template-Parameter)
MatrixCube<3> cube(vPins, hPins);
void setup() { cube.begin(); }
void loop() { cube.fillAll(); delay(500);
cube.clear(); delay(500); }

## Slide 8
Templates — warum und wie
▶
Templates sind ein 'Bauplan' — der Compiler erzeugt den fertigen Code erst wenn du den Parameter angibst
▶
template <uint8_t N> → N ist die Seitenlänge des Würfels
▶
MatrixCube<3> → Compiler ersetzt alle N durch 3
▶
MatrixCube<4> → Compiler ersetzt alle N durch 4
▶
Alle Array-Größen (_led[N][N][N], vPin[N*N]) werden zur Kompilierzeit berechnet — kein dynamischer Speicher nötig
// Template-Deklaration:
template <uint8_t N>
class MatrixCube : public MatrixCubeBase {
volatile uint8_t _led[N][N][N];
uint8_t _vPin[N * N];
uint8_t _hPin[N];
...
};
// Zwei verschiedene Instanzen moeglich:
MatrixCube<3> kleinerWuerfel(v3, h3);
MatrixCube<4> grosserWuerfel(v4, h4);

## Slide 9
Basisklasse & ISR — das Verbindungsstück
▶
Problem: Der Timer-ISR ist eine normale C-Funktion — sie kennt keinen Template-Typ wie MatrixCube<3>
▶
Lösung: abstrakte Basisklasse MatrixCubeBase mit virtual _isr()
▶
MatrixCube<N> erbt von MatrixCubeBase und überschreibt _isr()
▶
Der globale Zeiger _cubeInstance zeigt auf MatrixCubeBase* — C++ findet automatisch die richtige _isr()-Version (Polymorphismus)
▶
cli()/sei() in allen Schreibfunktionen verhindern Datenkonflikte zwischen ISR und Hauptprogramm
// Basisklasse:
class MatrixCubeBase {
virtual void _isr() = 0;
};
// ISR (in MatrixCube.cpp):
MatrixCubeBase* _cubeInstance = nullptr;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
if (_cubeInstance != nullptr)
_cubeInstance->_isr();
}
// begin() registriert die Instanz:
_cubeInstance = this;

## Slide 10
03
Initialisierung
begin()

## Slide 11
begin() — Einmalig in setup() aufrufen
1.
Setzt alle N×N vertikale Pins auf OUTPUT
2.
Setzt alle N horizontale Pins auf OUTPUT und LOW (alle Ebenen aus)
3.
Speichert 'this' im globalen _cubeInstance — damit der ISR die Klasse findet
4.
Konfiguriert Timer1: CTC-Modus, Prescaler 256, OCR1A=103 → 16 MHz / 256 / 104 ≈ 600 Interrupts/Sekunde
5.
cli() vor Timer-Konfiguration, sei() danach — verhindert Störungen während des Setups
void MatrixCube<N>::begin() {
for (i = 0; i < N*N; i++)
pinMode(_vPin[i], OUTPUT);
for (i = 0; i < N; i++) {
pinMode(_hPin[i], OUTPUT);
digitalWrite(_hPin[i], LOW);
}
_cubeInstance = this;
cli(); // Interrupts aus
OCR1A = 103; // Zaehler-Ziel
TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC
TCCR1B |= (1 << CS12); // /256
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // IRQ an
sei(); // Interrupts ein
}

## Slide 12
04
Einzelne LEDs steuern
setLed · getLed · toggleLed

## Slide 13
setLed(x, y, z, state)
▶
Setzt eine einzelne LED an Position (Ebene x, Y=y, Z=z)
▶
state: LED_ON (1), LED_OFF (0) oder LED_TOGGLE (-1)
▶
clamp() begrenzt alle Koordinaten auf 0..N-1 → verhindert Array-Überlauf (Speicherfehler in C++)
▶
cli()/sei() schützen den Schreibzugriff auf _led
▶
applyState() wendet den state-Wert auf die LED-Variable an
▶
Standardwert ist LED_ON — setLed(0,0,0) reicht aus
// Einschalten:
cube.setLed(0, 0, 0, LED_ON);
cube.setLed(0, 0, 0); // gleich
// Ausschalten:
cube.setLed(2, 1, 0, LED_OFF);
// Umschalten:
cube.setLed(1, 1, 1, LED_TOGGLE);
// Intern:
void setLed(x, y, z, state) {
x = clamp(x); // max. N-1
cli();
applyState(_led[x][y][z], state);
sei();
}

## Slide 14
getLed() & toggleLed()
getLed
Gibt den aktuellen Zustand zurück (true = an, false = aus)
▶
Liest einfach _led[x][y][z] — kein cli() nötig, da das Lesen eines einzelnen Bytes auf AVR unteilbar (atomar) ist
▶
Nützlich um Entscheidungen vom LED-Zustand abhängig zu machen
toggleLed
Kürzel für setLed(x, y, z, LED_TOGGLE)
▶
Ruft intern nur setLed() auf — kein eigener Code dahinter
▶
Praktisch für Blink-Effekte in einer Schleife
// getLed:
bool an = cube.getLed(1, 1, 1);
if (an) {
cube.setLed(1,1,1, LED_OFF);
}
// toggleLed:
cube.toggleLed(0, 0, 0);
// identisch mit:
cube.setLed(0, 0, 0, LED_TOGGLE);
// Blink-Effekt:
for (int i = 0; i < 10; i++) {
cube.toggleLed(1, 1, 1);
delay(200);
}

## Slide 15
05
Gruppen füllen
fillAll · clear · fillLayer · fillBox · fillShell

## Slide 16
fillAll() & clear()
fillAll()
Schaltet alle N³ LEDs ein
clear()
Schaltet alle N³ LEDs aus
▶
Beide sind nur Abkürzungen für fillBox() mit dem kompletten Bereich
▶
fillAll() = fillBox(0, N-1, 0, N-1, 0, N-1, LED_ON)
▶
clear() = fillBox(0, N-1, 0, N-1, 0, N-1, LED_OFF)
▶
clear() am Anfang jeder Animation ist gute Praxis
cube.fillAll(); // alle 27 LEDs an
delay(500);
cube.clear(); // alle aus
delay(200);

## Slide 17
fillLayer(layer, state)
▶
Setzt alle N² LEDs einer kompletten horizontalen Ebene
▶
layer: 0 = unterste Ebene, N-1 = oberste Ebene
▶
state: LED_ON, LED_OFF oder LED_TOGGLE
▶
Intern: fillBox(layer, layer, 0, N-1, 0, N-1, state) → X-Bereich auf eine Ebene eingeschränkt, Y und Z komplett
▶
Gut für Ebenen-Animationen: Ebene hochscrollen, aufleuchten lassen
// Jede Ebene kurz aufleuchten:
for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
cube.fillLayer(i, LED_ON);
delay(300);
cube.fillLayer(i, LED_OFF);
}
// Intern:
void fillLayer(layer, state) {
fillBox(layer, layer,
0, N-1,
0, N-1, state);
}

## Slide 18
fillBox(xl, xu, yl, yu, zl, zu, state)
▶
Die universellste Füll-Funktion — setzt alle LEDs in einem rechteckigen 3D-Bereich
▶
Alle anderen Fill-Funktionen rufen intern fillBox() auf
▶
Parameter: untere und obere Grenze für jede Achse (inklusive)
▶
Drei verschachtelte Schleifen: x von xl..xu, y von yl..yu, z von zl..zu
▶
Alles zwischen cli()/sei() — der ISR sieht immer einen konsistenten Zustand
// Untere Haelfte einschalten:
cube.fillBox(0, 1, 0, 2, 0, 2, LED_ON);
// Nur einen Streifen in der Mitte:
cube.fillBox(0, 2, 1, 1, 0, 2, LED_ON);
// Innerer 1x1x1-Kern:
cube.fillBox(1, 1, 1, 1, 1, 1, LED_ON);
// Intern (vereinfacht):
cli();
for x von xl bis xu:
for y von yl bis yu:
for z von zl bis zu:
applyState(_led[x][y][z], state);
sei();

## Slide 19
fillShell(state)
▶
Setzt nur die LEDs die auf der Außenfläche des Würfels liegen
▶
Der innere Kern bleibt unverändert (bei N=3: die mittlere LED)
▶
Eine LED ist auf der Schale wenn mindestens eine Koordinate am Rand liegt: x==0, x==N-1, y==0, y==N-1, z==0 oder z==N-1
▶
Gut kombinierbar mit setLed(N/2, N/2, N/2) für Kern-Effekte
▶
Bei N=3: 26 LEDs auf der Schale, 1 LED im Kern
// Schale an, Kern aus:
cube.fillShell(LED_ON);
cube.setLed(1, 1, 1, LED_OFF);
// Schale aus, Kern an:
cube.fillShell(LED_OFF);
cube.setLed(1, 1, 1, LED_ON);
// Logik intern:
if (x==0 || x==N-1 ||
y==0 || y==N-1 ||
z==0 || z==N-1) {
// auf der Schale -> setzen
}

## Slide 20
06
Formen zeichnen
drawEdges · drawPlane · drawPillar

## Slide 21
drawEdges(state)
▶
Zeichnet die 12 Kanten des Würfels (nur Rand-LEDs)
▶
Ecke = alle 3 Koordinaten am Rand → 8 Eckpunkte
▶
Kante = genau 2 Koordinaten am Rand → bei N=3: Kantenmittelpunkte
▶
Fläche = genau 1 Koordinate am Rand → Flächenmitten (nicht gezeichnet)
▶
Kern = keine Koordinate am Rand → Körpermitte (nicht gezeichnet)
▶
Der Code zählt die 'Eck-Koordinaten' und zeichnet ab Wert ≥ 2
cube.drawEdges(LED_ON);
// Logik intern:
uint8_t corners = 0;
if (x==0 || x==N-1) corners++;
if (y==0 || y==N-1) corners++;
if (z==0 || z==N-1) corners++;
if (corners >= 2)
applyState(_led[x][y][z], state);
// corners == 3 -> Eckpunkt (8 St.)
// corners == 2 -> Kante (12 St.)
// corners == 1 -> Flaeche
// corners == 0 -> Kern

## Slide 22
drawPlane(axis, pos, state)
▶
Zeichnet eine komplette flache Scheibe durch den Würfel
▶
axis: AXIS_X = horizontal (wie fillLayer), AXIS_Y / AXIS_Z = senkrecht
▶
pos: 0, 1 oder 2 — Position der Scheibe entlang der gewählten Achse
▶
Intern: ruft fillBox() auf mit einer Achse auf genau 'pos' fixiert
▶
AXIS_X entspricht fillLayer() — nur andere Schreibweise
// Horizontale Scheiben:
cube.drawPlane(AXIS_X, 0); // unten
cube.drawPlane(AXIS_X, 1); // Mitte
cube.drawPlane(AXIS_X, 2); // oben
// Senkrechte Scheiben:
cube.drawPlane(AXIS_Y, 0); // vorne
cube.drawPlane(AXIS_Z, 2); // rechts
// Intern (AXIS_X):
fillBox(pos,pos, 0,N-1, 0,N-1);
// Intern (AXIS_Y):
fillBox(0,N-1, pos,pos, 0,N-1);
// Intern (AXIS_Z):
fillBox(0,N-1, 0,N-1, pos,pos);

## Slide 23
drawPillar(axis, a, b, state)
▶
Zeichnet eine Säule (Linie) durch den kompletten Würfel
▶
axis: Richtung der Säule — AXIS_X, AXIS_Y oder AXIS_Z
▶
a, b: die beiden Koordinaten die festgehalten werden (die dritte Achse läuft automatisch von 0 bis N-1)
▶
Intern: fillBox() mit zwei Achsen auf je eine Position fixiert, die Richtungs-Achse läuft von 0 bis N-1
▶
9 Säulen in AXIS_X-Richtung = alle vertikalen Säulen des Würfels
// Alle 9 vertikalen Saeulen:
for (uint8_t y = 0; y < 3; y++)
for (uint8_t z = 0; z < 3; z++)
cube.drawPillar(AXIS_X, y, z);
// Mittelsaeule:
cube.drawPillar(AXIS_X, 1, 1);
// Intern (AXIS_X):
fillBox(0,N-1, a,a, b,b, state);
// Intern (AXIS_Y):
fillBox(a,a, 0,N-1, b,b, state);
// Intern (AXIS_Z):
fillBox(a,a, b,b, 0,N-1, state);

## Slide 24
07
Verschieben & Spiegeln
shift · mirror · copyLayer

## Slide 25
shift(axis, dir, wrap)
▶
Verschiebt den gesamten Würfelinhalt um 1 Position
▶
axis: Richtung — AXIS_X (hoch/runter), AXIS_Y, AXIS_Z
▶
dir: +1 (vorwärts) oder -1 (rückwärts)
▶
wrap=false: LEDs die herausfallen verschwinden
▶
wrap=true: LEDs die herausfallen kommen auf der anderen Seite wieder herein (Torus/Ring-Effekt)
▶
Intern: Kopie in tmp[], _led auf 0 setzen, dann neue Positionen berechnen und eintragen
// Ebene von unten nach oben:
cube.fillLayer(0);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
cube.shift(AXIS_X, +1);
delay(200);
}
// Kreisende Ebene (Wrap):
cube.fillLayer(0);
for (int i = 0; i < 9; i++) {
cube.shift(AXIS_X, +1, true);
delay(150);
}
// Wrap-Rechnung intern:
nx = ((nx % N) + N) % N;

## Slide 26
mirror(axis) & copyLayer(from, to)
mirror()
Spiegelt den Würfelinhalt entlang einer Achse
▶
AXIS_X: oben ↔ unten AXIS_Y: vorne ↔ hinten AXIS_Z: links ↔ rechts
▶
Tauscht immer Pärchen: Index 0 ↔ N-1, Index 1 ↔ N-2, usw. Schleife geht nur bis N/2 — sonst würde zweimal getauscht
copyLayer()
Kopiert eine Ebene auf eine andere (Quelle bleibt unverändert)
▶
Praktisch für Animationen: Zustand einfrieren und auf andere Ebene übertragen
▶
Zwei Schleifen über Y und Z: _led[to][y][z] = _led[from][y][z]
// Spiegeln:
cube.mirror(AXIS_X); // oben <-> unten
cube.mirror(AXIS_Y); // vorne <-> hinten
// Tausch-Logik intern:
for i von 0 bis N/2:
j = N - 1 - i
tausche _led[i] mit _led[j]
// Layer kopieren:
cube.copyLayer(0, 2);
// Ebene 0 -> Ebene 2 kopieren
// Intern:
for y: for z:
_led[to][y][z] = _led[from][y][z];

## Slide 27
08
Verschiedene Würfelgrößen
Template-Parameter N

## Slide 28
Andere Würfelgrößen verwenden
▶
Einfach den Template-Parameter <N> ändern — der Rest passt sich an
▶
Mehr Pins nötig: N×N vPins und N hPins
▶
Arduino Nano hat 14 digitale + 6 analoge Pins = 20 gesamt → N=4 braucht 16+4=20 Pins — genau möglich!
▶
RAM-Verbrauch wächst mit N³ — bei N=5 schon 125 Byte Puffer
▶
Timer-Frequenz bleibt gleich, jede Ebene bekommt weniger Zeit pro Sekunde → bei N>4 kann leichtes Flimmern auftreten
// 3x3x3 (original):
uint8_t vPins[9] = {4..12};
uint8_t hPins[3] = {13,3,2};
MatrixCube<3> cube(vPins, hPins);
// 4x4x4:
uint8_t vPins[16] = {2,3,...,17};
uint8_t hPins[4] = {18,19,A0,A1};
MatrixCube<4> cube(vPins, hPins);
// 5x5x5:
uint8_t vPins[25] = { ... }; // 25 Pins!
uint8_t hPins[5] = { ... };
MatrixCube<5> cube(vPins, hPins);
// Achtung: kaum noch Pins frei auf Nano

## Slide 29
Zusammenfassung
✓
Multiplexing lässt 27 LEDs mit nur 12 Pins betreiben
✓
Der LED-Puffer _led[N][N][N] trennt Logik und Ausgabe sauber
✓
Timer-ISR sorgt automatisch für flimmerfreie Darstellung
✓
cli()/sei() schützen den Puffer vor gleichzeitigem Zugriff
✓
Templates machen die Library für beliebige Würfelgrößen nutzbar
✓
15 Funktionen für einzelne LEDs, Gruppen, Formen und Animationen